Программа START3MS.  Руководство пользователя.

1.	Назначение программы.

  - Программа  START3MS предназначена для определения и изменения настроек в   отсчётных  устройствах ТРК  «Нара», «Север», «Россиянка», изготовленных на базе модулей управления С10-2И, С10-2М, С10-4, С10-4М.

- Подготовка к запуску программы.

  - Перед изучением программы START3MS необходимо ознакомиться со следующими документами:

Руководство по эксплуатации модуля управления С-10

Руководство по среднему ремонту модуля управления С-10

2.2.	Для работы с программой, как минимум, необходимо иметь следующие технические средства: собственно модуль управления типа С – 10, ЭВМ IBM PC с операционной системой MS – DOS, адаптер RS232 – RS485 (трансивер RS – 485).

2.3.	Подключить модуль управления в соответствии с руководством по эксплуатации, обеспечив требования к линии связи.

2.4.	 Для запуска программы необходимо наличие в одном каталоге следующих файлов:

START3MS.BAT

UPGR11.EXE

COM.INI

START3MS.MAC

Данные Файлы, а также и другие вспомогательные сервисные программы находятся на «Дискете 00». Данную программу можно скачать с веб - сайта http://www.micro-tech.ru в меню Техподдержка – Сервисное ПО – Service Soft.

2.5.	Определить конфигурацию системы, т.е. параметры порта COM, через который будет осуществляться связь с контроллером. Необходимо знать адрес COM порта ЭВМ, вектор прерывания (IRQ) и скорость, на которой будет осуществляться связь с контроллером. Скорость обычно выбирается 4800. Отредактировать файл COM.INI согласно данной конфигурации. Например:

2f8 3 4800 0

Первое число это адрес используемого СОМ порта.

Второе число это вектор прерывания данного порта.

Третье число это скорость обмена трансивера RS-485,

(для автоматического определения 0).

Четвёртое число это тип применяемого интерфейса,

0 - интеллектуальный

1 - высокий DTR на передачу

2 - низкий DTR на передачу

3 - высокий RTS на передачу

4 - низкий RTS на передачу

Пятое число постоянный уровень DTR (игнорируется, если пред значение=1 или 2)

Шестое число постоянный уровень RTS (игнорируется, если пред значение=3 или 4)

Седьмое число  это число бит в посылке(8 по умолчанию)

Восьмое число  - паритет (N- нет, O- нечетность, E- четность)

Девятое число это число стоповых бит

По умолчанию все параметры после интеллекта устанавливаются: 1 0 8 N 1

( DTR высокий,  RTS низкий, 8 бит в посылке, без контроля четности, 1 стоп-бит)

Полная строка будет иметь вид: 3f8  4  4800 0 1 0 8 N 1

Рекомендуем использовать интеллектуальный интерфейс RS-485.

Он может быть встраиваемым в ЭВМ «Модуль интерфейсный RS-485 встраиваемый», или внешним, «интерфейс связи TR485» подключаемый к порту СОМ системного блока ПК или «Ноутбука».  Данные интерфейсы производит фирма «Микротех» г. Воронеж.

2.6.	Проверить правильность подключения линии связи RS-485, установку согласующих резисторов, согласно руководству по эксплуатации модулей С-10     и

С10М.

2.7.	 Перед запуском программы желательно знать сетевой адрес контроллера. Если адрес неизвестен, его можно определить с помощью программы UM_F0, из набора сервисных программ «Дискета 00». Иначе необходимо будет перебирать все номера.

3. Запуск программы START3MS .

3.1.	 Для запуска программы необходимо:

провести подготовительные работы, указанные выше;

подать на модуль управления питание;

запустить файл START3MS.BAT, из сервисной дискеты «00»

3.2.	 При проведении конфигурации модуля управления программой START3MS, желательно на линии связи оставить подключенным только один контроллер, с которым производим данную операцию.

3.3.	-ВНИМАНИЕ - При работе с программой START3MS необходимо пользоваться только клавишами основной клавиатуры (если надо исправить неверно введенный символ - нажмите ESC)

4.	Рассмотрим возможности программы START3MS.

4.1.	Начнём с первого пункта, который называется: «Первичная настройка NVRAM/EEPROM». Данный пункт программы служит для установки первичных параметров модуля управления, под конкретный тип ТРК. Для примера рассмотрим конфигурацию модуля управления С10-4 для ТРК «Нара 5000» с управлением одной стороной и четырьмя манифольдами (1х4).

4.2.	После запуска, программа запросит физический адрес контроллера:

;;          Апгрейд  Версия 3.00  (с)  2000  ИВФ  “МикроТех”

;;          (Адрес 3F8h, IRQ 4, Скорость 4800, RS-485)

;;

;;          Режим корректировки

;;          Файл команд: START3MS.MAC

;;

;;          Введите номер ТРК (1...FF):

4.3. 	Ответить вводом номера (01-06), т.е. сделать несколько попыток. Контроллер с завода – изготовителя поставляется с адресом 1. Введите, например, адрес 01. Если программа не опознала контроллер, то появится сообщение:

;;      START3MS.MAC

;;      Проверка наличия ТРК #1 ...  нет ответа от контроллера

;;

;;      Введите номер ТРК (1..FF):_

Тогда повторить ввод следующего адреса.

4.4.	После ответа контроллера попадаем в меню выбора режимов  корректировки:

;;Введите номер ТРК (1..FF):

;;Проверка наличия ТРК #1 ... ОК

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;  Контрольная сумма NVRAM – ВЕРНА; Протокол UTRK11 уровень V1.0

;;  Клавишный регистр : 00010100; резерв: 00000000

;;  Определение ПЗУ – АМ29F010

;;  Температурный датчик: +17.5↑С, сторож L= -50.0↑С, H= +80.0С

;;  InfraRED порт отсутствует

;;  Часы реального времени: 19-07-2004  16:49:52

;;  WDT рестартов: 00; CPU рестартов: 00; CPU I/O РЕСТАРТОВ: 00

;;  Источник питания: НОРМА

;;  Короткий заводской номер:0000000000000011; сетевой номер:01

;;  Контроллер #1

;;  Файл команд: START3MS.MAC

;;  Корректировать NVRAM? :

4.5.	Для продолжения диалога нажмите <ENTER> и попадете в главное меню настройки контроллера

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;;  Контроллер типа UTRK-11-3M; определена архитектура нормал

;; ------------------------------------------------------------

;;   ВВЕДИТЕ НОМЕР ТЕСТА:

;;

;; 1. Первичная настройка NVRAM/EPROM;

;; 2. Проверка сохранности NVRAM/EPROM;

;; 3. Проверка и настройка даты/времени параметров RTC;

;; 4. Установка механических счетчиков/накопительных суммарников

;; 5. Установка заводского номера УТРК;

;; 6. Установка/изменение сетевого номера УТРК;

;; 7. Дополнительное меню;

;; 9. Лицензирование протокола

;; Н. Короткая подсказка (или Н);

;; Е. Выход (или <ESC>);

;;

;;  ->

4.6.	В меню выбрать пункт №1 первичная настройка NVRAM/EEPROM.

После текста предупреждения:

;;	!!! ВНИМАНИЕ !!!!

;;

;;	  NVRAM контроллера быть может разрушено!

;;	  если Вы хотите его восстановить то нажмите <ENTER>

;;	  иначе <ESC>

;;

;;	  Выполняя восстановление NVRAM Вы должны представлять:

;;	  что все настройки и данные, сохраненные в нем, будут утеряны!

;;	  и восстановятся заводские настройки!

;;

;;	  Если Вы не уверены в том, что правильно поступаете, то лучше

;;	  откажитесь от операции и обратитесь к специалисту или

;;	  в региональный сервисный центр

;;

;;

;;	  MICROTECH

;;	  START3MS

нажмите «ENTER», и на экране появится текст:

;;  Контроллер типа UTRK-11-3M;

;;  Определена архитектура «НОРМАЛ»;

;;  Введите код типа контроллера, NVRAM которого вы

;;  восстанавливаете;

;;  2 - тип UTRK-11М;

;;  3 – тип UTRK-11-3М;

;;  4 – тип UTRK-11–3MS;

;;  5 – тип UTRK-11LH;

;;  7 – тип UTRK–11–2K;

;;  8 – тип UTRK–11-3MX;

;;  9 – тип UTRK-2SI;

  - Выбираем пункт 3 (тип UTRK-11-3М), так как для примера мы выбрали данный тип контроллера (смотрите пункт 4.1.). При выборе типа контроллера необходимо учесть следующее:

Контроллер типа С-10-4 соответствует UTRK-11-3M

Контроллер типа С-10-4М соответствует UTRK-11-2K

Контроллер типа TBK соответствует UTRK-11-3MX

Контроллер типа БУ-8 соответствует UTRK-2SI

На экране увидим:

;;  0 – КОММУТАТОР 8 канала (ВКК-8)

;;  1 – НАРА 42 1х2 (С10-2И)

;;  4 - НАРА 5000 2х2 (С10-4.1)

;;  5 – НАРА 5000 4х1 (С10-4)

;;  6 – СЕВЕР 1х4 (С10-4.4, ВК – 22, ВК - 44)

;;  7 - РОССИЯНКА 2х2 (ВК-12, ВК-48)

;;  8 – РОССИЯНКА 4х1 (ВК-36, ВК-48)

;;  В - НАРА 6000 1х1 (С10-1х2)

;;  С - НАРА 6000 1х2 (С10-2х2)

Так как для примера мы выбрали ТРК типа  «НАРА5000» 4х1, выбираем пункт №5.

После этого на экране увидим:

;;  Укажите предполагаемый вариант изделия;

;;

;;  1 – 1 манифольд (1 постовое изделие);

;;  2 – 3 манифольда (6 постовое изделие);

;;  4 – 4 манифольда (8 постовое изделие).

Выбираем   пункт № 4.

  - После фаз регенерации, программа предложит изменить ряд параметров:

- алгоритм пересчёта фаз датчика импульсов

- выбор старта от ЭВМ или концевика

- разрешение индикации сумматоров на табло

- определение приоритетного протокола

- выбор типа LCD панели

- изменение сетевого номера

Если требуется изменить данные параметры, то  необходимо выбрать соответствующий пункт, если не требуется,  то нажмите <ESC>.

  - При необходимости, в зависимости от применяемой ТРК и системы управления, может  потребоваться изменить и другие параметры.

Например:

Программирование режима долива - это параметр, который устанавливает, на какой оставшейся дозе будет отключен основной клапан и останется включенным  только клапан долива. Этот пункт находится в № 2 дополнительного меню.

Алгоритм обработки состояния пистолета (пункт № 6 дополнительного меню).

Конфигурация ТРК (пункт № 1 дополнительного меню).

Возможно, потребуется изменение и других параметров контроллера. В любом случае перед конфигурацией контроллера необходимо изучить параметры всей АЗС, на которой будет применяться  данный контроллер, а так же  владеть  программой START3MS. После выполнения всех пунктов, необходимо нажать «ESC» (возможно несколько раз), произойдет запись всех этих параметров и рестарт.

  - После проведения первичной конфигурации рекомендуется выключить питание контроллера на 10 - 15 секунд и вновь включить. Затем необходимо проверить его конфигурацию. Для этого выбрать в основном меню пункт №7 (дополнительное меню) и затем в дополнительном меню  выбрать пункт №9 (показать конфигурацию).

- Рассмотрим пункт №2 основного меню программы START3MS, который называется «Проверка сохранности NVRAM/EPROM;»

5.1.	Для запуска данной опции необходимо нажать клавишу <2>, и на экране монитора      увидим следующее сообщение:

;;	Чтение заголовка NVRAM . . . . . . .

;;	Пересчёт КСМ  в массиве NVRAM . . .

;;

;;	Контрольная сумма содержимого NVRAM верна

;;	Если необходимо перезаписать – введите <1>;

;;	для завершения <ESC>

Этот пункт применяется для определения достоверности информации в NVRAM путём сравнения КСМ.

6.			Следующий пункт, пункт №3, основного меню называется: ”Проверка и настройка даты/времени параметров RTC.” Этот пункт предназначен для просмотра и в случае необходимости коррекции даты и времени таймера контроллера. Для его запуска необходимо нажать клавишу 3. На  экране увидим:

;;	Настройка RTC

;;

;;	RTC – имел питание до включения контроллера

;;	Текущее состояние RTC: 13:12:24 пятница

;;	17-9-2004.

;;

;;	Время выставлено правильно?

;;	Если будете корректировать дату/время –

;;	введите <1> ; иначе <ESC>

7. 			Рассмотрим пункт №4 основного меню, он называется «Установка механических накопительных суммарников». Данный пункт служит для корректировки нефискальных суммарников. Корректировка литрового фискального суммарника  невозможна! Возможен только просмотр данных сумматоров. После запуска данного пункта, на экране увидим:

;;	МЕНЮ НАСТРОЙКИ СУММАТОРОВ

;;

;;	Введите номер режима <ESC> - выход без изменения режима

;;	1.- Очистка нефискальных сумматоров

;;	2.- Корректировка рублёвого нефискала

;;	3.- Корректировка литрового нефискала

;;	(

8.		Следующий пункт программы START3MS.MAC это пункт №5, называется он: «установки заводского номера УТРК». Данный пункт программы предназначен для установки заводского номера.

9.		Далее рассмотрим пункт №6, который называется «Установка/изменение сетевого номера УТРК». Для его запуска необходимо набрать <6>. На экране увидим:

;; Программирование/изменение сетевого номера устройства

;;

;; ! для прерывания режима введите <ESC>

;;

;; текущий сетевой номер - 01

;;текущие виртуальные номера каналов: A- 01; B- 02; C- 03; D- 04

;;

;; Введите новый сетевой номер

;; формат XX

;; ->

После этого необходимо ввести требуемый сетевой номер, например 02. На мониторе после этого будет следующая информация:

;; Контрольное считывание сетевого номера

;; сетевой номер номер - 02

;;текущие виртуальные номера каналов: A- 05; B- 06; C- 07; D- 08

;;

;; Если хотите оставить виртуальные номера каналов без

;; изменения - нажмите <ESC>

;; Если хотите изменить виртуальные номера каналов то

;; нажмите - <1>

;;

;; ->

Если необходимо, измените, виртуальные номера каналов, но на практике это требуется редко. Используется это для последовательного присваивания виртуальных адресов, так как по протоколу НАРА АЗС требуется, чтобы не было разрывов в адресации пистолетов.

10.	Далее рассмотрим пункт №9, который называется «Лицензирование протокола. Этот пункт служит для определения приоритетного протокола обмена. Необходимо выяснить, по какому протоколу работает система управления АЗС, и выбрать данный протокол. Диалог имеет следующий вид:

;;	----------------- Текущая конфигурация -------------------------

;;	ОПРЕДЕЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

;;

;;	Контроллер типа UTRK-11-3M; определена архитектура 'НОРМАЛ'

;;

;;

;;	     расширение BIOS D.12

;;	         РОССИЯНКА 2x2

;;	    релиз: 02.09.04 11:56

;;

;;

;;	Контрольная сумма NVRAM 7BH

;;	Поддерживается мультипротокольная архитектура

;;	UTRK-11 V1.0 (возможно расширение до UTRK-11 V2.01)

;;	SPRUT V1.0 (возможно расширение до SPRUT V2.0)

;;	Возможно расширение до IFSF LON

;;	Свободно 9 реестров

;;

;;	 Конфигурирование логической подсистемы контроллера

;;

;;	<ESC> - выход без изменения режима

;;

;;	1. Конфигурирование -UTRK-

;;	2. Конфигурирование -OAO АЗТ-

;;	3. Конфигурирование -IFSF-

;;	4. Конфигурирование - Универсального Протокола -OAO АЗТ-

;;	9. Определение приоритетного протокола

;;	E. Выход (или <ESC>)

;;	->

11.	Рассмотрим следующий пункт основного меню, который называется <H>. Если выберем данный пункт,  то на экране увидим небольшой текст подсказки:

;;       Программа первичного апгрейда предназначена для проверки

;;  и корректировки конфигурации контроллеров семейства UTRK-11.

;;       При работе с программой следует помнить, что необходимо

;;  пользоваться клавишами основной клавиатуры и не пользоваться

;;  служебными клавишами, но если вы случайно их нажали, то необ

;;  ходимо один или несколько раз нажать на <ESC> и вернуться к

;;  предыдущему МЕНЮ и повторить ввод. Но если Вы все - таки ввели

;;  недопустимый код, то необходимо так же вернуться к этому пункту

;;  и повторить конфигурацию необходимого параметра.

12. 	Пункт <E> - это выход. Выйти можно также, если набрать <ESC>.

13. 	Для дальнейшей конфигурации ТРК служит пункт основного меню №7, который называется: «Дополнительное меню». В этом пункте, есть ещё ряд подпунктов, с которыми также необходимо ознакомиться:

;;	----------------- Дополнительное меню -----------------------

;;	 Введите режим работы:

;;

;;	0. Конфигурация системных параметров в NVRAM

;;	1. Конфигурация TPK

;;	2. Программирование режима 'долива'

;;	3. Счетчик транзакций - просмотр и изменение

;;	4. Температурная коррекция расходомеров

;;	5. Выбор типа индикатора (информационного табло)

;;	6. Алгоритм обработки состояния - пистолета/TPK-

;;	7. Конфигурирование аварийной подсистемы контроллера

;;	9. Показать конфигурацию блока ТРК

;;	T. Тестирование системы

;;	E. Выход (или <ESC>)

;;	->

Примечание: Дополнительное меню служит для корректировки (изменения) стандартных заводских установок, полученных после выполнения пункта №1 основного меню. Поэтому, прежде чем изменять эти установки, рекомендуется в дополнительном меню выбрать пункт №9 (показать конфигурацию блока ТРК) и после этого уже корректировать текущие параметры ТРК с помощью остальных пунктов дополнительного меню.

14.	Режимы конфигурации дополнительного меню.

14.1.	Пункт №0 – «Конфигурация системных параметров в NVRAM»

Данный пункт предназначен для выбора и изменения применяемого типа флеш ПЗУ.

14.2.	Пункт №1 – «Конфигурация ТРК».

Пункт имеет несколько подпунктов:

;;  ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ UTRK

;;  <ESC> - выход без изменения режима

;;

;;  1. Количество каналов и их конфигурация

;;  2. Выбор алгоритма пересчета фаз

;;  3. Определение КАНАЛ-ТАБЛО

;;  4. Выбор алгоритма включения клапанов расходомеров

;;  5. Определение смещения СИЛОВЫХ РЕЛЕ

;;  7. Параметры БМУ

;;  8. Параметры и приоритет -4LINE-

;;  9. Тень регистра конфигурации системы

;;

;; ->

Рассмотрим данные подпункты:

14.2.1.		Пункт №1 «Количество каналов и их конфигурация»

Здесь осуществляется выбор количества манифольдов.

14.2.2.		Пункт №2 «Выбор алгоритма пересчёта фаз»

Этим подпунктом выбирается одна или две фазы датчика и количество импульсов на литр.

    - Пункт №3 «Определение канал – табло».

В данном пункте определяется порядок использования табло (какое табло, на какой канал).

14.2.4.	             Пункт №4 «Выбор алгоритма включения клапанов расходомеров».

Установка или снятие паузы между включением клапанов основной – капиллярный.

14.2.5.             Пункт №5 «Определение смещения силовых реле»

Происходит выбор левостороннего или правостороннего смещения силовых реле. Обычно применяется левостороннее расположение.

14.2.6.  	Пункт №7  «Параметры БМУ».

Конфигурация БМУ (блока местного управления). Если БМУ не используется, его рекомендуется отключить, выбрав пункт №1.

14.2.7.		Пункт №8 «Параметры и приоритет –4LINE».

Установка длительности импульсов – 4LINE –

14.2.8.		Пункт №9 «Тень регистра конфигурации».

В данном пункте осуществляется смена скорости обмена, типа интерфейса, типа   табло и включение / выключение индикации сумматоров на табло.

  - Следующий пункт дополнительного меню, это Пункт №2: «Программирование режима долива». Данный параметр устанавливает, на какой оставшейся дозе будет отключен основной клапан и останется включённым только клапан долива. Здесь находятся два меню, одно для корректировки долей литра, другое для регулировки единиц литров. Для переключения этих меню используются клавиши L и G. По умолчанию устанавливается и рекомендуется выбирать значение 0.5 литра. Если на  ТРК насосы мало производительные и клапаны качественные, это значение можно уменьшить. Если же насосы достаточно производительные, или клапаны работают нечётко, эту величину необходимо увеличить, иначе могут быть переливы топлива.

  - Пункт №3 дополнительного меню «Счётчик транзакций – просмотр и изменение»,   позволяет очистить или просмотреть сумматоры транзакций. Счётчик транзакций наращивается на единицу после команды закончить отпуск и может служить для контроля несанкционированного отпуска топлива.

  - Пункт №4 «Температурная коррекция расходомеров».

Вводит поправки в размер расходомера, в процентном соотношении.

  - Пункт №5 «Выбор типа индикатора (информационного табло).

Выбирает тип табло, тип протокола, длительность строба CLK/LOAD.

14.7.	Пункт №6 «Алгоритм обработки состояния пистолета / ТРК».

Изменяет следующие режимы:

;;	  ВЫБОР АЛГОРИТМА СТАРТА -ТРК-

;;  Введите номер параметра (<ESC> - выход без изменения режима)

;;

;;  1. - Старт по команде от ЭВМ

;;  2. - Старт при изменении положения -пистолета-

;;  3. - Время реакции при снятии - пистолета-

;;  4. - Время реакции при возврате -пистолета-

;;  5. - Учитывать -раздутие- шланга

;;  6. - Не учитывать -раздутие- шланга

;;  7. - Величина коррекции -раздутия- шланга

;;  8. - Время реакции на -зажатый пистолет- (таймаут отсутствия фаз)

;;  9. - Выбор варианта старта ТРК (медленный\быстрый)

;;  A. - Отсечка гидроудара при старте (разнос включения KLP\DVG)

;;  B. - Определение таймаута интерфейса связи с системой управления

;;  C. - Установка режима ПРЯМОЙ\ИНВЕРСНЫЙ пистолет

;;

;;  ->

14.8.	Пункт №7 «Конфигурирование аварийной подсистемы контроллера».

Конфигурирует следующие параметры:

;; ------- Конфигурирование аварийной подсистемы ------------------

;; Введите режим работы:

;; 1. Время таймаута отсутствия фаз (зажатия пистолета)

;; 3. Таймаут фиксации перелива (ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ БУФЕРА ПЕРЕЛИВА)

;; 4. Допустимая величина перелива

;; 5. Таймаут выбега крыльчатки (ПРИ АВАРИЙНОМ ОСТАНОВЕ)

;; E. Выход (или <ESC>)

;; ->

14.9.	Пункт №9 «Показать конфигурацию блока ТРК».

Данным пунктом дополнительного меню пользуются часто, так как он показывает текущую конфигурацию контроллера.

Например:

;;----------------- Текущая конфигурация -------------------------

;;ОПРЕДЕЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

;;

;;Лицензионный номер: 00000000-00000000-00000000-00000000

;;Контроллер типа UTRK-11-3M; определена архитектура 'НОРМАЛ'

;;

;;

;; 	расширение BIOS D.12

;;     	РОССИЯНКА 2x2

;; 	релиз: 19.01.03 16:18

;;

;;

;;  Контрольная сумма NVRAM 5DH

;;  Выбран 1 и 3 манифольд

;;  Алгоритм пересчета: 2 фазы 256 имп.\литр

;;  Режим долива активируется за 0.500 литра до конца дозы

;;  Компенсация раздутия шланга 0.400 литра

;;  Старт происходит по команде от ЭВМ

;;  Табло1 канал 1-2(5), табло2 канал 3-4(6)

;;  Определено LCD типа ФКНС-1001-0209 INT

;;  -ЕСТЬ- индикация сумматоров на табло

;;  Приоритет -ИНТЕРФЕЙС\4LINE- имеет ИНТЕРФЕЙС

;;  БМУ подключен

;;  -ВКЛЮЧЕНА- компенсация гидроудара при старте ТРК

;;  Расположение реле ЛЕВОСТОРОННЕЕ

;;

;;  для продолжения нажмите любую клавишу...

  - Пункт Т «тестирование системы».

Пункт Т предназначен для тестирования системы.

- После проведения  конфигурации рекомендуется выключить питание контроллера на 10 - 15 секунд и вновь включить. Затем необходимо проверить его конфигурацию. Для этого выбрать в основном меню пункт №7 (дополнительное меню) и затем в дополнительном меню  выбрать пункт №9 (показать конфигурацию).

16.	По всем возникшим вопросам необходимо обращаться на фирму изготовитель.

Если при работе с программой Вы обнаружили неточность, или у Вас появятся предложения по модификации программы, то мы будем рады выслушать Вас.

По всем вопросам возникшим в результате

работ обращаться на фирму – разработчик:

ООО  ИВФ  МИКРОТЕХ

Россия

394063,  г. Воронеж,  Ленинский пр-т, 160

Телефон (0732) – 24 – 08 – 94, 23-43-77

Т/факс    (0732) – 24 – 03 -53

наш E-MAIL 	MT@ARTN.RU

VH@ARTN.RU

Наш сайт:		http://www.micro-tech.ru

# Text boxes

MicroTex, Ltd

(с) 2001

UTRK-11-3MNU

major: 06; minor: 06

расширение BIOS v3.31

НАРА5000 4х1

релиз: 19.01.03  16:18

ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО АПГРЕЙДА/ДИАГНОСТИКИ

Поддерживаются контроллеры типов:

UTRK-11x, UTRK-11-3Mx, UTRK-11LH, UTRK-11-GG

UTRK-2SI, UTRK-11GM, UTRK-CNVPXX, TBK-14XX

(c) 1997-2004  ИВФ ‘МикроТех’ ООО

версия 6.02 лицензия 7

дата создания : 15.11.04  19:17

MicroTex, Ltd

UTRK-11-USPI  V2.01

RS-485 / Half mode