Настоящее  руководство  по  эксплуатации  (РЭ)  предназначено  для  правильной  и  безопасной  эксплуатации,  транспортирования   и хранения  контроллера управления ТРК  КАРАТ            (далее  по  тексту – контроллер).

1  Описание  и  работа  изделия

  - Назначение

Контроллер предназначен для автоматизированного управления топливо-раздаточными колонками (ТРК),  по командам, поступающим от контрольно-кассовой машины (ККМ), а также конфигурирования параметров ТРК на АЗС.

Контроллер управления ТРК  КАРАТ обеспечивает:

- управление интерфейсными топливо-раздаточными колонками (в дальнейшем - ТРК) либо непосредственно, либо через устройства согласования интерфейсов и протоколов обмена данными (преобразователи  интерфейсов, блоки сопряжения, контроллеры);

- управление неинтерфейсными импульсными топливно-раздаточными колонками  типа “Нара-27”, "Нара-42"  и др. через контроллеры -  блоки управления ТРК.

Контроллеры  используются на АЗС   под управлением контрольно-кассовой машины (ККМ)   "ЭЛВЕС 01-03-Ф", "ЭКР 3102.3Ф"  и аналогичными (совместимыми по протоколу обмена).  Задание дозы и отпуск топлива осуществляется только под управлением контрольно-кассовой машины.

1.2  Технические  характеристики

1.2.1 Контроллер управляет  интерфейсными и неинтерфейсными ТРК  от 1 до 12 по командам от ККМ, обеспечивая при этом:

-  задание цены топлива;

- одновременный  отпуск  нефтепродуктов  по всем ТРК в режимах:

заправка "на литры",  заправка  "на сумму",  заправка   "полный бак";

- индикацию  типа, количества  и  стоимости  нефтепродуктов  по  каждой  ТРК;

- отключение  ТРК  после  отпуска  заданного количества нефтепродуктов;

-  контроль несанкционированного отпуска топлива;

- приостановку отпуска нефтепродуктов и  продолжение  отпуска  нефтепродуктов;

- останов отпуска нефтепродуктов;

-  чтение   электронных  счётчиков сменного учёта  отпущенного топлива по каждой ТРК;

- сохранение данных  при отключении питания.

1.2.2 Диапазон отображения количества отпускаемого нефтепродукта должен быть от 0  до 9999 литров с дискретностью 0,01 л.

1.2.3 В контроллере предусмотрено программное  конфигурирование оборудования  АЗС, в т.ч. установка логических адресов ТРК, настройка времени ожидания ответов от ТРК, задание значения медленного отпуска, раздутия шланга и предстартовой паузы. Для выполнения функций конфигурирования на контроллере установлена 16-клавишная клавиатура.

    - Контроллер проводит начальное автотестирование после включения питания.

    - Конструкция корпуса контроллера исключает его бесконтрольное снятие.

    - Габаритные размеры контроллера не более 320х280х110 мм.

1.2.7  Масса контроллера должна быть не более   1,5 кг.

1.2.8 Связь контроллера с ККМ осуществляется через РС ориентированный канал связи (определяется интерфейсом ККМ). Канал связи с ТРК  определяется интерфейсом ТРК.

1.2.9   Питание от сети 220В ( 10% частотой 50±1 Гц, с параметрами по  ГОСТ 13109.

Потребляемая мощность не более 20 Вт.

1.2.10 Климатические условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от +10(С до +35(С;

- относительная влажность окружающего воздуха при 30(С до 80%;

- атмосферное давление от 84 kPa до 107kPa (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

1.2.11 Контроллер может эксплуатироваться в условиях воздействия на него вибрации с амплитудой не боле  0,15 мм в диапазоне частот от 5 Гц до 35 Гц.

1.2.12 Режим работы - непрерывный (с учетом времени на техническое обслуживание).

1.2.13 Средняя наработка на  сбой - не менее  200h (ч).

1.2.14 Средняя наработка на отказ - не менее 10000h (ч), при ежедневной наработке 24 h (ч).

1.2.15 Среднее время восстановления работоспособности - 0,67 h (ч).

1.2.16 Средний срок службы - 10 лет.

1.2.17 Время готовности контроллера к работе не превышает  3 минут.

1.3  Устройство и принцип работы

1.3.1  В  состав контроллера  входят: корпус пластмассовый,  модуль управления  ПВ – 01, 16  клавишная клавиатура, дисплей графический, 2 вставки плавкие, сетевой выключатель и сетевой 3-проводный шнур с сетевой двухполюсной вилкой с заземляющим контактом.

1.3.2 Связь с ККМ осуществляется через интерфейс обмена RS-485 или  RS-232C (определяется интерфейсом ККМ). Связь с ТРК – определяется интерфейсом ТРК.

Управляющая микропрограмма  хранится в памяти микропроцессора АТ89S8252-24JI (PLCC).

Микропроцессор АТ89S8252-24JI (PLCC) обеспечивает связь с ККМ,  управляет работой устройств ТРК,  выводит информацию на графический дисплей,  обрабатывает вводимую с    клавиатуры информацию.

1.3.3  Контроллер  работает с одно и двусторонними      топливо - раздаточными колонками, при этом   максимальное количество рабочих мест отпуска – 12.

    - Устройство управления имеет встроенный жидкокристаллический графический  дисплей с возможностью отображения 16 строк по 30 символов, который позволяет вести контроль всех этапов отпуска нефтепродуктов (задание дозы, старт отпуска, приостановка и остановка отпуска), а также, при помощи системы меню позволяет легко управлять параметрами колонок и производить отпуск топлива в технологических целях.

    - Подключение контроллера "КАРАТ"  к  ККМ "Элвес" произвести кабелем изготовленным по ниже приведенной схеме.

1.4 Маркировка

Контроллер имеет шильдик, на котором нанесена  следующая маркировка:

- товарный знак завода – изготовителя;

- наименование изделия;

- обозначение изделия по конструкторской документации;

- заводской номер;

- дата выпуска;

- напряжение и частота питания;

- потребляемая мощность.

1.5  Упаковка

1.5.1Контроллер  упаковывается  в  индивидуальную  или  групповую  упаковку,  обеспечивающую  сохранение  внешнего  вида  и его работоспособность.

1.5.2  Эксплуатационные  документы  должны  вкладываться  в  полиэтиленовый  пакет и  отправляться  с  соответствующим  контроллером.

2  Использование по назначению

2.1 При монтаже на месте эксплуатации при  прокладке кабелей внешних подключений необходимо разделять силовые и сигнальные цепи. Сигнальные цепи рекомендуется прокладывать в стальных трубах.

Контроллер  с  интерфейсом  RS-485  коммутируется  с ТРК   экранированным кабелем ( витая пара )  с волновым сопротивлением от 100    до  140 Ом.

Рекомендуемый тип кабеля – ЭКСЭ-5 1х2х0,52 (изготовитель -ООО "Эликс-кабель", 117049, г.Москва, Ленинский проспект, дом 11, строение 3) или другой кабель в виде экранированной витой пары  с волновым сопротивлением в указанном диапазоне.

Для обеспечения устойчивого обмена через интерфейс RS-485 между узлами в сети состоящей из контроллера  и нескольких ТРК  необходимо, чтобы в интерфейсе RS-485  напряжение смещения в линии INP- (LINE В) превышало напряжение в линии INP+ (LINE А) не менее чем на 200мV.

Для реализации такого гистерезиса необходимо устанавливать два равных по сопротивлению резистора. Один резистор должен быть включен между линией INP+ (LINE А) и минусом  источника питания VSS,  второй резистор должен быть включен между линией INP- (LINE В) и плюсом  источника питания VCC.

Схема подключения резистора (Rсогл.=120 Ом), обеспечивающего согласование линии, и резисторов (R1, R2), обеспечивающих необходимый гистерезис, приведена на рисунке.

В первом узле (контроллер) и в оконечных узлах  сети должны быть установлены согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом. В промежуточных узлах сети  Rсогл  не должны  устанавливаться.

Сопротивление резисторов R1, R2 и номера узлов в сети, в которые устанавливаются эти резисторы, приведены в таблице.

Таблица

| Количество | Номиналы резисторов R1, R2 в узлах ветвей сети, в кОм |
| --- | --- |
| узлов в сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,3 | - | 1,3 |  |  |  |  |
| 4 | 1,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |  |
| 5 | 1,3 | 3,9 | - | 3,9 | 3,9 |  |  |
| 6 | 1,3 | 3,9 | - | - | 3,9 | 3,9 |  |
| 7 | 1,3 | 3,9 | - | - | - | 3,9 | 3,9 |

При количестве узлов в сети от 8  до  12 в четырех узлах установить резисторы R1, R2 сопротивлением  4,7 кОм, в первом узле должны остаться резисторы сопротивлением 1,3 кОм.

В контроллере (первом узле сети) в цепи выходного разъема для подключения ТРК  между контактами 2и3 установлен резистор Rсогл сопротивлением 120 Ом, между цепью VSS (Общий) и контактом 2 резистор R1сопротивлением 1,3 кОм  и между цепью VCC (+5В) и контактом 3 резистор R2сопротивлением 1,3 кОм. При монтаже  контрллера   на АЗС  к контактам 2, 3 -паять провода сигнальные, к контакту  5 - паять экран кабеля.

2.2 Расположение сигналов на вилках РП 10-11-«З» для подключения неинтерфейсных ТРК: 1А-«Клапан», 4А – «N», 6А- «Вход 2», 2Б – «Пуск», 4Б – «С», 5Б – «-12В».

2.3 Все внешние  подключения и отключения к контроллеру  должны производиться только в обесточенном состоянии  контроллера и подключаемых устройств.

Никакие виды ремонтных работ на месте эксплуатации контроллера не допускаются. При  выходе из строя контроллера его  заменяют и дальнейший ремонт производится на специализированном предприятии или на заводе-изготовителе. Для замены процессора при ремонте  рекомендуется использовать экстрактор PLCC модели LY-2046.

2.4 Выполнение операций в контроллере сопровождается звуковой сигнализацией.

2.5  Порядок работы с контроллером управления ТРК КАРАТ см. Приложение1

3   Хранение

Контроллеры  должны  храниться  у  изготовителя  и  получателя  в неотапливаемых  складских  помещениях при  температуре  воздуха  от  минус  40(С  до  плюс  50(С  и  относительной влажности воздуха не  более 85% .  В  помещениях  не  должно быть агрессивных  примесей  (паров  кислот, щелочей),  вызывающих  коррозию.

4   Транспортирование

4.1 Транспортирование контроллеров   следует  проводить  закрытым транспортным  средством  любого  вида  при  соблюдении  условий транспортирования :

- температура окружающего воздуха  от  минус  40(С  до  плюс  50(С;

- относительной  влажности  воздуха  до  95%  при  35(С;

- атмосферное  давление  от  84  до 107 кПа  (от  630  до 800 мм  рт. ст.);

- ударные  нагрузки  многократного  действия  с  пиковым  ударным  ускорением  не  более  147 м/с2 (15g)  при  длительности  действия  ударного ускорения  10(15 мс

4.2 Транспортирование  должно  проводиться  в  соответствии  с  правилами  перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Приложение 1

Порядок работы  с контроллером управления ТРК КАРАТ

Контроллер  «КАРАТ»  предназначен для управления отпуском топлива колонками типа «НАРА», «СЕВЕР», «РОССИЯНКА», совместно с контрольно-кассовыми  машинами "ЭЛВЕС 01-03-Ф", "ЭКР 3102.3Ф"  и аналогичными (совместимыми по протоколу обмена).  При этом задание дозы и отпуск топлива осуществляется  под управлением контрольно-кассовой машины.

Контроллер  позволяет  работать с одно и двусторонними  топливораздаточными колонками, при этом   максимальное количество рабочих мест отпуска – 12.

Контроллер имеет встроенный жидкокристаллический  дисплей, с возможностью отображения 16 строк по 30 символов, что позволяет вести контроль всех этапов отпуска нефтепродуктов  (задание дозы, старт отпуска, приостановка и остановка отпуска).  При помощи системы меню и клавиатуры, он позволяет легко управлять параметрами колонок.

Схема расположения клавиш.

ОТМЕНА         ВВОД  АДМИН.

Клавиатура  имеет  13 цифровых клавиш (0…9,A,B,C) и   три функциональных клавиши (Отмена, Ввод, Администрирование).

Работа с клавиатурой подробно описывается ниже при рассмотрении алгоритмов работы с контроллером.

Контроллер  «КАРАТ» способен работать  одновременно c колонками различного типа, поддерживающими протокол UTRK11.

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УУ.

1.1 По включению  питания на экране  появляется  информация о версии Bios. Ниже в строке выводятся значения счетчика стартовой последовательности.

1.2 После завершения стартовой последовательности  на экране появляется стартовая заставка программы обслуживания АЗС в виде названия устройства.

1.3   Через некоторое время  (достаточное для прочтения названия) устройство переходит в режим обслуживания отпуска топлива.  Если АЗС не сконфигурирована,  то на экране появляется соответствующее сообщение.  После нажатия клавиши «Ввод» из этого состояния  контроллер переходит в режим «Администрирование».

2.  РЕЖИМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

2.1  Меню режима Администрирования имеет три пункта, выбор которых, осуществляется нажатием соответствующей цифры.

2.2  При выборе первого пункта на экране появляется меню программирования параметров устройства управления (…контроллера ТРК), которое, в свою очередь, состоит из двух пунктов.  При выборе 1-го пункта на экране появляется меню установки режимов работы с кассой.

2.3Первый режим устанавливается при условии, что на АЗС пронумерован каждый шланг и в кассе соответственно этим номерам запрограммированы либо отделы,  либо коды товаров с фиксированной ценой.

2.4  Второй режим устанавливается при условии, если на АЗС сохраняется традиционная нумерация рабочих мест, то есть, номер колонки + номер шланга. Например, число 31 соответствует  3-му рабочему месту и 1-му шлангу. При этом в кассе должны  быть запрограммированы коды товаров с номерами, где первая цифра будет обозначать номер рабочего места, а вторая номер шланга.  Режим выбирается в зависимости от удобства использования. Выбор режима осуществляется нажатием номера соответствующего пункта, при этом, выбранный пункт будет обозначен указателем  «►»

2.5  При выборе пункта  - Параметры обмена,  меню программирования параметров УУ (п.п. 2.2.), на экране появляется меню выбора значения паузы между опросами состояния.  Нулевое значение соответствует минимальной паузе, а  цифре  «6» соответствует максимальное значение. Паузу следует увеличивать при наличии  нескольких  колонок  на  АЗС, так как увеличение устройств сети может повлиять на качество связи. Выбор значения осуществляется нажатием соответствующей цифровой клавиши, при этом указатель будет указывать на выбранное значение.

3.  КОНФИГУРАЦИЯ АЗС

3.1  В этом режиме производится описание наличных  ТРК,  а так же определяются  и переустанавливаются, при необходимости, сетевые адреса отсчетных  устройств колонок.

3.2  Все операции по конфигурированию производятся для каждого отсчетного устройства отдельно  при выключенных (или отсоединенных) остальных.

3.3  После нажатия клавиши «Ввод» на экране появляется перечень номеров рабочих мест, которые могут быть использованы на АЗС.  Где  РМ – рабочее место, ЧШ – число шлангов и  АД – сетевой адрес отсчетного       устройства.  Номера  A, B и C  - это соответственно 10,11 и 12 рабочие места.

3.4  Выбор номера рабочего места для подключаемой колонки осуществляется  простым нажатием необходимой клавиши, при этом на экране появляется  меню задания характеристик отсчетного устройства (ОУ). Путем выбора предлагаемых вариантов задаются параметры подключаемого устройства. Если адрес интерфейсного устройства  неизвестен, то достаточно нажать клавишу «ВВОД», в результате чего адрес будет прочитан пультом. Если требуется сменить адрес, то необходимо указать его новый адрес. В противном случае достаточно нажать – «ВВОД».

3.5  Управление неинтерфейсными  колонками осуществляется  через блок управления ТРК, адреса контроллеров которого имеют фиксированные значения (1…8). Поэтому при  описании такой колонки необходимо задавать конкретный адрес контроллера, управляющего этой колонкой.

3.6  После завершения операции записи адреса на экране появляется следующая информация.

3.7  Так как ОУ 2-стороннее поэтому контроллер сконфигурировал два рабочих места (с номерами 1 и 2), по 2 шланга с каждой стороны и одним общим сетевым адресом = 3.

  - Аналогично подключаются остальные рабочие места.  Ниже приводится пример АЗС  на 8  рабочих мест.

3.9    Этот список может соответствовать следующему набору ТРК:

-  1-е и 2-е рабочие места – ТРК НАРА  5212  , оснащенная  двухсторонним отсчетным  устройством, с 2-мя шлангами на каждой стороне;

-  3-е и 4-е рабочие места – ТРК  НАРА  5227,  оснащенная  двухсторонним   отсчетным устройством, с 2-мя  шлангами на каждой стороне и так далее.

3.10  Обычно,  на АЗС устанавливают однотипные колонки, но, тем не менее, контроллер управления ТРК может управлять и разнотипными колонками (как в примере) из выше перечисленного набора с протоколом  управления UTRK11.

3.11  При необходимости любую ТРК можно удалить из списка, для чего  в режиме конфигурации АЗС нужно нажать клавишу -    .

3.12  На экране появляется окно меню удаления ТРК из конфигурации АЗС. Для удаления  ТРК достаточно ввести номер рабочего места и подтвердить его клавишей «Ввод». Например, если  удалить 3-е рабочее место,  то удалится  и 4-е рабочее место, так как,  эти рабочие места обслуживает одно и тоже   ОУ.  Для отказа от операции и возврата в предыдущее меню необходимо нажать клавишу «Отмена».

3.13  После  того как распределение  ТРК по рабочим местам будет завершено,  необходимо сохранить данную конфигурацию в энергонезависимой памяти. Для этого достаточно выйти в режим «ОТПУСК ТОПЛИВА» (последовательно нажимая несколько раз клавишу «Отмена»).  При переходе из режима администрирования  в режим  отпуска топлива будет произведено сохранение всех изменений, о чем будет свидетельствовать соответствующее сообщение.

3.14  После сохранения конфигурации подсоединяются все ТРК и осуществляется их программирование и обслуживание.  Для чего необходимо перейти из режима отпуска в режим администрирования (клавиша «Админ.»).

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ТРК

4.1 При выборе этого пункта на экране появляется  список подключенных колонок. В качестве примера приведена конфигурация  АЗС на 4-е рабочих места с 4-мя шлангами на каждой стороне.  Нажатием клавиши «2»  выбирается для программирования 2-е рабочее место.

4.2  При выборе рабочего места на экране появляется перечень всех шлангов этого рабочего места (от 1 до 4-х), а указатель «►» размещается напротив первого. Выбор другого шланга для программирования осуществляется нажатием на клавишу с соответствующим номером.

  - Вход в меню выбора топлива происходит как при нажатии  клавиши «Ввод», когда выбирается шланг напротив которого установлен указатель, так и при  выборе любого другого шланга. При этом, если для этого шланга был уже определён вид топлива (например АИ-95),  то напротив него будет установлен указатель.

4.4  Выбор типа топлива осуществляется при помощи соответствующих цифровых клавиш, при этом указатель будет перемещаться на соответствующий тип топлива.

4.5  После выбора вида топлива, при нажатии клавиши «Ввод», считывается значение цены топлива с соответствующего отсчетного устройства.  Если значение  соответствует  требуемому,  то достаточно нажать клавишу «Ввод» и это значение перепишется в память пульта и отобразится в соответствующей строке меню.

4.6  Если цену необходимо изменить, то нужно нажать клавишу «Отмена» и затем ввести четыре цифры нового значения (например – 07,50р.) и нажать клавишу «Ввод». После чего новое значение цены запишется как в отсчетное устройство, так и  сохранится в пульте.

4.7  На рисунке  приведен пример запрограммированного рабочего места.  При переходе в режим отпуска все значения сохранятся в энергонезависимой памяти.

4.8  В режиме программирования параметров ТРК  есть возможность  оперировать  значениями 3-х  дополнительных  параметров, это  регулировка параметров долива, раздутия шланга и величины предстартовой паузы. Для входа в меню программирования параметров необходимо нажать клавишу «D».  В окне появляется меню из 3-х пунктов.

4.9    При нажатии клавиши «1» появляется меню установки величины медленного  отпуска (величины долива).   Значение можно изменять в пределах от 0 до 0.9 литра при помощи клавиш «A» и  «B», и,  после нажатия клавиши «Ввод»,  новое значение записывается в ТРК. Выход  -  клавиша «Отмена».

4.10  При выборе 2-го пункта меню параметров ТРК появляется меню установки величины скрытого отпуска (раздутие шланга). Значение можно изменять в пределах от 0 до 0.9 литра при помощи клавиш «A» и  «B», и,  после нажатия клавиши «Ввод»,  новое значение записывается в ТРК. Выход  -  клавиша «Отмена».

4.11  При выборе 3-го пункта меню параметров ТРК появляется меню  установки значения времени ожидания начала отпуска. Значение можно изменять в пределах от 0 до 90 секунд при помощи клавиш «A» и  «B», и,  после нажатия клавиши «Ввод»,  новое значение записывается в ТРК. Выход  -  клавиша «Отмена».

5.   ОБСЛУЖИВАНИЕ  АЗС

5.1  При выборе этого пункта на экране появляется  список подключенных колонок. Для выбора рабочего места  необходимо  нажать  соответствующую клавишу (например 2, для 2-го рабочего места).

5.2  На экране появляется меню обслуживания ТРК на втором рабочем месте, где  показаны начальные состояния всех шлангов колонки (все пассивны). Для работы с конкретным шлангом необходимо нажать соответствующую клавишу (например «1»).

5.3  На экране появляется список действий, которые можно произвести с этим шлангом (каналом). Например, для того чтобы активировать шланг необходимо нажать клавишу «1».

5.4  На экране, в графе «Сост.» (состояние шланга), появится соответствующая информация, при условии, что колонка исправна и подключена.  Нажав клавишу «2» можно деактивировать (сделать пассивным)  шланг. Пассивные шланги не обслуживаются контроллером и, соответственно,   отпуск  топлива по ним не производится.

5.5  При нажатии  клавиши  «3»,  с отсчетного устройства считывается содержимое суммарных счетчиков  выбранного  шланга (канала).

5.6  Содержимое нефискальных счетчиков  можно очистить, для чего необходимо нажать клавишу «D» и  подтвердить клавишей «Ввод».

5.7  Все произведенные изменения будут записаны в энергонезависимую память, при переходе,  из режима администрирования в режим отпуска.

6.    ОТПУСК  ТОПЛИВА

6.1  Отпуск топлива осуществляется под управлением ККМ Samsung ER - 4615RF (либо аналогичной) с установленным комплексом программно-технических средств. ПТС – 250 и ПТС – 4615.

6.2  В режиме отпуска топлива на экране можно видеть, например, следующую информацию.

Высвечиваются номера рабочих мест, сконфигурированные в режиме администрирования:

- 1-е и 6-е рабочие места находятся в состоянии отпуска топлива. Напротив их номеров индицируются изменяющиеся значения отпускаемых литров;

- 2-е, 3-е и 4-е рабочие места активизированы и готовы к отпуску;

- на 8-м рабочем месте снят пистолет (указывается  тип топлива), что означает готовность к старту отпуска;

- на седьмом месте отпуск остановлен. Его можно либо продолжить, либо прекратить, произведя возврат денег (операция возврата приведет отсчетное устройство в положение готовности к отпуску);

- 5-е рабочее место пассивно (нет ни одного активного шланга). Это рабочее место не обслуживается устройством.

6.3  Для получения более подробной информации о состоянии рабочего места необходимо перейти в режим индикации состояния отпуска рабочего места, для чего нужно нажать клавишу, соответствующую номеру рабочего места (например, 6-го).

6.4  На экране появляется следующая информация:  отпуск осуществляется через второй шланг, было задано 22 литра, отпущено 4.50 литра на 29руб. 25коп.,  тип топлива – ДТ, цена – 6.50 руб.

6.5 Для возврата в режим индикации состояний  всех рабочих мест АЗС необходимо нажать клавишу  «Отмена».

- Пример управление отпуском топлива с ККМ

«Samsung ER250RF/4615RF».

#### ККМ  запрограммирована на работу через отделы (отдел – шланг).

- Помимо общих установок (запрограммированных в соответствии с руководством оператора ККМ) должны быть запрограммированы системные опции:  47 =3 и 51=22.

Все команды управления ТРК выполняются в режиме РЕГ.

Для настройки ККМ на работу с ТРК необходимо ввести пароль:
3, 9, 9, 9, КОНВ1.

Для выхода из режима работы с ТРК ввести:
3, 0, 0, 0, КОНВ1.

#### Ввод дозы

Для ввода дозы нажать:

Количество литров, ОТД№N, Вид оплаты.
Клавиша "Вид оплаты" может быть: ИТОГ/НАЛ. - за наличный расчет; КРЕДИТ1, КРЕДИТ2, ЧЕК - за безналичный расчет.

Например, для отпуска 10 литров топлива с ТРК№1 за наличный расчет:
                           1, 0, ОТД№1, ИТОГ/НАЛ.

Если доза по каким-либо причинам не передалась на контроллер (касса выдала ошибку при передаче),  для повторной передачи нажать:

ОТД№N, ПОДИТОГ.

Например: ОТД№1, ПОДИТОГ.

В результате задания дозы с кассы на дисплее появиться меню задания дозы со значением, переданным от кассы.

Пуск

Для начала отпуска нажать:

ОТД№N, РАСХ.

Например:

ОТД№1, РАСХ.

Если  операция  «ПУСК» по каким-либо причинам не передалась на контроллер (касса выдала  соответствующую ошибку), для повторной передачи нажать:

ОТД№1, РАСХ.

При нормальной передаче операции на дисплее начинает отображаться процесс отпуска.

Останов

Для останова ТРК с ККМ нажать:

ОТД№N, ПРИХ.

Например:

ОТД№1, ПРИХ.

В результате отпуск приостанавливается и на дисплее появляется соответствующая информация.

Отпуск топлива можно продолжить повторным заданием команды Пуск  (см. выше).

Возврат

Для возврата денег из кассы за недополученное клиентом топливо после останова нажать:

ВОЗВР., ОТД№N, Вид оплаты

Например: ВОЗВР., ОТД№2, ИТОГ/НАЛ.

Примечание.  Операция возврата  приводит  шланг в исходное состояние. Шланг становится доступным для задания новой дозы и старта отпуска. Поэтому операция является обязательной при прекращении отпуска после стопа.

Отпуск на заданную сумму

Для отпуска на сумму нажать:
НАЛОГ, Заданная сумма, ОТД№N, Вид оплаты.
Например для отпуска с ТРК№3 на сумму 100 рублей:
НАЛОГ, 1, 00, 00, ОТД№3, ИТОГ/НАЛ

Заправка "до полного бака"

Для этого следует нажать клавиши:
ОТД№N, клавиша "-" 
Например: ОТД№3, "-".
При этом производится задание  дозы  на 1000 литров топлива. После прерывания  отпуска (останова с ККМ, контроллера или ТРК) печать чека на фактически отпущенную сумму производится нажатием:

ОТД№N, Х, Вид оплаты

Например: ОТД№3, Х, ИТОГ/НАЛ. До передачи данных в ККМ или выполнения команды сброса клавиатура контроллера заблокирована. На индикатор выводится отпущенная доза.

# Text boxes

(LINE В)

INP-

(LINE А)  INP+

Rсогл

R1

VCC

VSS

R2

## D

Контроллер  управления ТРК

КАРАТ

Руководство  по  эксплуатации

ПГЩМ3.557.099  РЭ

GND

RxD

TxD

2

3

4

5

3

2

D

C

B

A

3

# A

4

5

6

# B

1

2

7

8

9

## C

*

0

#

## D

RJ-11

DB9M

D

3

# A

4

5

6

# B

1

2

7

8

9

## C

*

0

#