КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО Родник 2000

Требования ПО Родник 2000

## Аппаратные требования

Процессор	не ниже 5ого поколения (AMD K6,Intel Pentium MMX)

Тактовая частота

процессора не ниже	166 МГц

ОЗУ	32МБ

HDD	не менее 1 ГБ

Видео BIOS	стандарт VESA версии не ниже 2.0

Видео ОЗУ	не менее 1МБ

Монитор	SVGA 14'

## Требования к системному ПО

Операционная система	MS-DOS 6.22,PTS-DOS 2000,PC-DOS 7.0

Операционная система должна

быть установлена в каталог	C:\DOS

ПО Родник 2000 должен быть

установлено в каталог	C:\R2K

## Содержимое файла CONFIG.SYS

SWITCHES=/N/F

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DOS=HIGH

FILES=46

BUFFERS=64

LASTDRIVE=Z

DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

COUNTRY=007,866,C:\DOS\COUNTRY.SYS

Содержимое файла AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF

PATH C:\DOS

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((866) C:\DOS\EGA3.CPI)

MODE CON CODEPAGE SELECT=866

KEYB RU,,C:\DOS\KEYBRD3.SYS

C:

CD C:\

CD R2K

R2K

Установка программы.

- Произвести копирование файлов программы в выбранный каталог

- Запустить программу R2K.EXE

Программа обладает свойством автоматического конфигурирования т.е. если в файле CONFIG.INI присутствует строка "ReInitAzsConfig", то автоматически будет стерта информация о текущих настройках, и программа произведет поиск всех подключенных к ПК устройств. Поэтому после запуска программы в случае успешного автоматического конфигурирования следует убрать строку "ReInitAzsConfig" из CONFIG.INI или модифицировать ее (например, в "Re_InitAzsConfig") с помощью любого текстового редактора (например в «Norton Commander»).

В программе администратора, меню «Настройка» > «Заголовок чека» можно настроить текст, печатаемый на чеке, если присутствует устройство, печатающее чеки, например Фискальный Регистратор.

В меню «Настройка» > «Настроить программу» можно:

- Установить пароль на тех. прокачку

- Включить тех. прокачку

- Включить безналичный тип оплаты

(выбор режима осуществляется клавишей <Tab> и <Shift>+<TAB>).

установки будут автоматически сохранены при выходе из этого меню

(клавиша<Esc>).

Работа с программой.

При запуске программы происходит авто-тест оборудования и системы и  в случае нормального завершения появляется окно управления АЗС с разделами:

- Налоговый Инспектор

- Администратор

- Оператор

- АЗС офис

- Выход

Для начала работы необходимо настроить параметры АЗС в программе администратора. В меню «настройка» > «цены и товары» > «наливные» требуется задать типы топлива, отпускаемые на АЗС. Далее в меню «Настройка» > «Резервуары» задать количество, вид Н/П. После этого прописать типы топлива и начальные счетчики к шлангам в меню «Настройка» > «Параметры ТРК». Затем в «Смена» нажмите <Enter> на пункте «Начало смены» подтвердите желание открыть смену, и можно приступать к работе с программой оператора.

Управление ТРК осуществляется курсорными клавишами (перемещение курсора), для упрощения работы клавиша <Enter> выполняет все функции, связанные с отпуском нефтепродуктов.

Например, для задания дозы необходимо:

- выбрать ТРК (курсорные клавиши) и нажать <Enter>,

- выбрать тип топлива и нажать <Enter>

- ввести количество Н/П и нажать <Enter>,

- выбрать тип оплаты (если включен тип оплаты по безналу)

- ввести полученную сумму и нажать <Enter>

- посмотреть сдачу и нажать <Enter>

- подтвердить правильность ввода и нажать <Enter>.

Если в конфигурации запрещен тип оплаты по безналичному расчету, выбор типа оплаты (пункт 4) не предлагается.

Для отпуска Н/П на сумму требуется в поле ввода количества Н/П ввести 0 литров (или ничего не вводя нажать <Enter>) и в следующем поле ввести сумму, на которую будет произведен отпуск Н/П.

Для отпуска Н/П в режиме ПОЛНЫЙ БАК (ПО ФАКТУ) требуется нажать клавишу <Пробел> во время ввода суммы или литров, в этом случае они будут считаться залоговыми.

Для отпуска Н/П со скидкой требуется нажать клавишу <С> во время ввода суммы или литров, считать дисконтную дарту (при успешном вводе карты появляется окно с номером карты и размером скидки в %) для отмены скидки достаточно отказаться от ввода дозы.

Дополнительно можно посмотреть текущее состояние резервуаров (клавиша <R>), журнал отпусков (клавиша <O>), провести учет поступления Н/П (клавиша <P>)

Клавиша <M> вызывает главное меню. В нем можно просмотреть журнал продажи товаров, распечатать отчет по реализации товаров.

Выход из раздела оператора осуществляется клавишами <Alt+X> (2 раза).

Выход из Родника 2000 осуществляется клавишами <Alt+F4>

# Переход в меню выбора разделов осуществляется клавишами <Alt+S>

Переход между разделами осуществляется клавишами <Alt+Tab>

Техническая прокачка производится в программе ОПЕРАТОРА. Для этого требуется прижать клавишу <Shift> на выбранной колонке и нажать <Enter>. Тех. прокачка не включается, если она не разрешена в пункте «Настройка» > «Настроить программу».

В разделе «АЗС офис» можно просмотреть краткий отчет по предыдущей смене, а нажав <Enter> посмотреть полный отчет об отпусках в смене.

Программа работает со следующими устройствами:

Фискальные регистраторы:

- Штрих-Мини-ФР-Ф, версия внутреннего ПО 2.6

- Штрих-Мини-ФР-Ф, версия внутреннего ПО 3.0 (A.1 с/без ЭКЛЗ)

- Элвес-Микро-Ф.

Внимание !!!

При работе программы с ФР пароль оператора не должен совпадать с паролем администратора.

ТРК:

- ТРК, работающие по протоколу УТРК-11.

Работа с дисконтными картами.

Программа позволяет работать со считывателями магнитных карт, подключаемыми в разрыв клавиатуры.

Поддерживается до 10000 карт с 16 видами процентных скидок.

В меню администратора в пункте «Настройка» подпункт «Скидки» позволяет задать название и величину скидки.

Каждая карта должна быть зарегистрирована в меню администратора.

Для этого в пункте «Карты» выберите подпункт «Регистрация карты». Появится окно с предложением ввести карту (для достоверности ввод производится два раза), дату начала действия карты и дату завершения (включительно). На любом этапе регистрацию можно прервать клавишей <ESC>.

Если необходимо изменить даты начала и завершения действия карты, нужно выбрать в пункте «Карты» подпункт «Корректировка карты».

Подпункт «Блокировка карты» позволяет запретить использование карты (например, при ее утере). Подпункт «Разблокировка карты» возвращает карту в активное состояние.

Подпункт «Просмотр» показывает все содержимое базы данных карт.

Чтобы отпустить топливо со скидкой нужно во время ввода дозы нажать клавишу <c>. Появится окно с предложением ввести карту. При удачном вводе карты (если она зарегистрирована в базе, не заблокирована, дата начала наступила, а дата завершения еще не истекла), появляется сообщение с номером карты и процент скидки. Далее отпуск производится обычным образом. Оплата производится по завершении отпуска. На чеке и в журнале отпуска появляется графа «скидка».

При возникновении ошибки появляется соответствующее сообщение.

Для отказа от ввода карты нажмите <ESC>.

Работа с «ручными» скидками.

Режим работы с ручным вводом скидок доступен аналогично режиму работы дисконтных карт по нажатию клавиши <c> при вводе объема. В окне, предлагающем ввести карту, нажмите номер скидки (0-9) и клавишу Enter, в случае успешного ввода программа сообщит тип и величину скидки. На чеке и в журнале будет сформирована запись со скидкой.

Ввод ручных скидок должен быть произведен в программе администратора, в меню «Скидки», где поддерживается до 10 скидок (необходимо ввести наименование скидки и процент, с точностью до сотых процента).